## Slide 1
封面
内部汇报 | 1 / 8
内部汇报 · KV CACHE CDN
KV Cache CDN
把 KV Cache 当作内容资产来运营
面向长上下文与多模型 Agent 时代的 LLM 推理基础设施 —— 用调度、数据形态与经济学三件事，把显存墙与地理墙化成一个 CDN 问题来解。
向公司高层汇报 · 2026

## Slide 2
为什么推理问题变成了 CDN 问题
内部汇报 | 2 / 8
01
为什么推理问题变成了 CDN 问题
四股力量，把 KV Cache 从引擎内存逼成了内容资产
经济学驱动 · 成本黑洞
Prefill 是算力吞噬者：重复算公共前缀浪费 30–70%，复用是降 TCO 唯一出路；回源代价是传统 CDN 的 100–1000×。
类比：每个用户都重算一遍「同一个开场白」，就是烧钱。
性能驱动 · 延迟灾难
上下文 4K→128K→1M+，Prefill 从毫秒级跃升到数十秒（100K token ≈ 10s），摧毁交互式应用体验。唯一解法「空间换时间」。
类比：每次提问先「发呆」十几秒，产品必被弃用。
局部方案失效 · 三堵墙
单集群前缀缓存：显存容量墙、冷热驱逐墙（计算—驱逐—再计算）、数据孤岛墙（A 算过 B 无法复用）。
类比：单机显存是「水杯」，KV 是「消防栓」，一开就溢出。
网络统计学驱动 · 统计复用
长尾汇聚成全局热点最大化命中率；成本差 2–5× + 时区潮汐，夜间源站 Prefill、白天边缘 Decode。
类比：闲置算力变成「夜间的 Prefill 工厂」。
「问题成立，不等于『用带宽硬传』的解法成立。正确路径是 范式重构 —— 把 KV Cache 当作内容资产来运营。」

## Slide 3
业界研究热点与技术演进方向
内部汇报 | 3 / 8
02
业界推理研究的热点与技术演进方向
全球共识：这正是所有头部玩家的共同方向
本地分页
2023
vLLM · 消除显存碎片
前缀复用
2023
SGLang · 相同前缀只算一次
PD 分离
2024
DistServe · Prefill/Decode 分置
集群池化
2024-25
Mooncake · 三级池 · 吞吐 +525%
全域 CDN
2025-26
PrfaaS / Internet for KV
← 本方案所处时代
PD 分离成为默认架构
Prefill 与 Decode 分池部署已成工业共识。
NVIDIA · UCSD · Microsoft
集群级 KV 池化进入生产
三级池多处理 115% 请求。
Moonshot · 华为
KV 网络层成型
压缩 3.5–4.3× · 位置无关 · SmartNIC 卸载。
UChicago · Moonshot
跨数据中心绝对前沿
吞吐 +54%，P90 TTFT −64%。
PrfaaS · Internet for KV
模型 × 系统协同设计
Kimi Linear 把 KV 吞吐压低 4–36×。
Moonshot
窗口期 12–18 个月
全球仅 2–3 个团队在做跨机房 KV 分发，先发即占标准。
战略卡位点

## Slide 4
方案可行性分析
内部汇报 | 4 / 8
03
方案可行性 —— 关键结论
四条线测算：可行性成立，瓶颈在工程化与标准
时间可行 · 拉取 vs 重算
100G 专线 + 4× 压缩：拉取 0.9s vs 本地重算 10s —— 11× 更快；1G 公网则 80s 灾难。
结论：「带宽×压缩」须胜过「字节×算力」；模型架构是第一杠杆。
解码收敛 · 向边缘移动
流式生成中 RTT 只加一次性偏移、不钳吞吐；多轮 Agent 循环按 K×RTT 累积。
结论：两层拓扑（中心+区域）更优，L0 仅语音/合规/隔离加密。
技术可行 · 三条线就位
模型侧（MLA/混合）、系统侧（池化/压缩/PIC）、硬件侧（CXL/SmartNIC）均已成熟。
Mooncake +525%/115% · PrfaaS +54%/−64% · LMCache +15×。
商业可行 · 场景成立
批发带宽单请求成本降 64%、潮汐卸载降 55%；混合架构下零售带宽也成立。
结论：完整形态 TCO −30~45%；边界：长上下文>20%、复用率>30%。
可行性结论：成立 —— 三条技术线就位、无不可逾越障碍；瓶颈在工程化与标准，正是可卡位的窗口。

## Slide 5
不做什么 · 做什么 · 怎么做
内部汇报 | 5 / 8
04
不做什么 · 做什么 · 怎么做
先划边界 → 定动作 → 再讲清凭什么的创新
不做什么（两条红线）
不做「WAN 上实时硬传几十 GB 完整 KV」——1 Gbps 下 80s，灾难（§1.5 测算）。
不做「把缓存机械放各地」——让请求找数据（亲和路由）、预分发只在划算时发生（经济博弈）。
做什么（核心五步：把 KV 当内容资产运营）
① 生产
中心 Prefill 算 KV、切段算指纹
② 上报
段+Hash+成本上报网关，累计热度
③ 决策
准入评分+博弈，定段/时/节点
④ 预分发
低谷异步推送高共享段
⑤ 消费
亲和命中，仅算增量、TTFT 秒级
怎么做 —— 三大创新点
① 缓存亲和性路由
让请求找数据——按「复用程度 × SLA × 成本」路由到复用最多、最合适的节点（方式 b 直连）。
② 基于不同 KV 段的统计复用与分发
按共享度切段、统计复用、差异化预分发——不同节点持不同段，命中即免重算。
③ 经济与 SLA 博弈后的存算物理分离
每次跨域先算账：本节点推理 或 降级中心推理，博弈结果外显可取证——算存彻底解耦。

## Slide 6
总体架构与数据流
内部汇报 | 6 / 8
05
怎么做 —— 总体架构与数据流
落地路径清晰，各部件都有成熟对标
推理客户端 / Agent
全局路由网关
KV 目录
潮汐调度器
亲和路由 · 博弈 · 分发
中心 Prefill DC
生产 KV 段（源站）
区域缓存节点
区域驻留（区域 POP）
边缘 Decode 节点
就近命中 + Decode
先查后连
RouteGrant
调度 / 分发
预分发 KV 段
下沉
TokenStream（直连返回）
部件 | 职责 | 对标 CDN
全局路由网关 | 亲和路由·博弈·分发（内置 KV 目录+潮汐调度器） | 智能 DNS
中心 Prefill DC | 生产 KV 段+兜底推理 | 源站
区域缓存节点 | 区域驻留（三级缓存） | 区域 POP
边缘 Decode 节点 | 就近命中+Decode | 边缘节点
WAN 传输加速层 | 压缩流式传输 | 回源链路
信任与验证引擎 | 防投毒校验 | 安全层
图中节点与右侧部件一一对应；网关内嵌目录与调度器。

## Slide 7
差异化对比
内部汇报 | 7 / 8
06
差异化对比 —— 我们与传统方案的本质区别
回答「为什么不用现有方案」
维度 | 传统内容 CDN | KV Cache CDN | 差异含义
缓存对象 | 静态文件（图片/视频） | 模型绑定张量（须匹配版本/LoRA） | 需版本化一致性管理
回源代价 | 仅带宽（拉文件） | 昂贵算力 + 数十秒时间 | 命中价值高 100×
匹配粒度 | URL 完整匹配 | 前缀/语义块部分匹配 | 部分命中也有收益
增长特性 | 完整文件 | 增量追加（前缀复用+后缀生成） | 需流式拼接
错误影响 | 404 / 文件损坏 | 静默的生成质量劣化 | 需校验与回退机制
维度 | 现有推理框架 (vLLM/SGLang) | 现有分离方案 (Mooncake/DistServe) | 我们的 KV Cache CDN
缓存范围 | 单节点/单集群 | 单数据中心集群 | 跨地域全局三级缓存
复用粒度 | 线性前缀 | 线性前缀 | 位置无关 + 跨模型
调度维度 | 本地排队 | 集群内负载均衡 | 全局成本×延迟×潮汐×信任
算力来源 | 自有集群 | 自有集群 | DC 骨干 + P2P 长尾双模
生命周期 | 请求/会话级 | 请求级 | 请求→会话→跨会话→持久 四级

## Slide 8
总结——创新点与价值
内部汇报 | 8 / 8
07
总结 —— 创新点与价值
三创新 · 两维价值论证
① 缓存亲和性路由
是什么：全局网关像智能 DNS，按「复用程度 × SLA × 成本」把请求调度到“已算过这份上下文”的节点，客户端直连、不经网关转发。
带来什么：KB 级路由决策替代 GB 级 KV 传输，跨域硬传清零；命中节点只算增量，首字延迟 10s → 1–2s。
② 基于不同 KV 段的统计复用与分发
是什么：把上下文按“多少人共用”切成独立寻址的段；统计每段命中、共享度与区域热度，高共享段低谷期提前分发到位。
带来什么：一次 Prefill 多次消费，重复计算浪费降 30–70%；预分发成本不到单次硬传的 1/13。
③ 经济与 SLA 博弈后的存算物理分离
是什么：每次推理前实时估算“本地重算 / 跨域拉取 / 降级中心”三条路的耗时与价格，对照 SLA 择优——本节点推理，或上移中心完成。
带来什么：宁可重算绝不死等，恶劣网络下 SLA 仍可承诺；算存解耦，边缘可用更便宜的专用硬件。
用
最终用户（ToC）
体验：首字延迟 10s 级 → 1s 内（11×），长上下文、多轮 Agent 问答不再「等待思考」，接近本地应用的流畅度；成本：推理成本下降传导为普惠定价，长上下文场景单次成本降 64%，让用户「用得起」长上下文。
商
服务提供商（运营商）
成本：推理 TCO −30~45%——免每地域堆高配 GPU、边缘仅需低成本 Decode 硬件、低谷闲置算力变「夜间 Prefill 工厂」；业务：复用现有 CDN 机房与骨干专线，升级为「推理 CDN」新基础设施、开展 MaaS 服务；质量：博弈降级保障恶劣网络下 SLA 可承诺。